## Slide 1
Capacitación operativa
Checklist de salida y regreso de camiones
Uso de CloudFleet, verificación del vehículo, reporte de incidencias y bloqueo por ítems críticos.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 1

## Slide 2
Objetivo de la capacitación
¿Qué buscamos asegurar?
Que cada camión salga y regrese en condiciones seguras, operativas y legales.
1
Seguridad
Evitar riesgos para conductor, acompañante, terceros, flota y mercadería.
2
Cumplimiento
Verificar documentación, habilitación y condiciones para circular.
3
Operación
Registrar, corregir y liberar el vehículo antes del próximo uso.
Checklist completo = decisión documentada
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 2

## Slide 3
Alcance y EPP obligatorio
0
Antes de iniciar el trabajo
Aplica a conductores de camiones y supervisores de flota.
Verificar disponibilidad, estado y uso correcto del EPP
Zapatos de seguridad
Lentes de seguridad
Guantes
Ropa reflectiva
Casco y faja cuando corresponda
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 3

## Slide 4
Flujo operativo
Secuencia obligatoria del checklist diario
El punto de decisión define si el camión puede circular o queda bloqueado.
1
Acceso al formulario
2
Crear checklist
3
Verificación del vehículo
4
Checklist diario
5
¿El checklist
es aprobado?
SÍ
Vehículo APTO
Continuar ruta
NO
RECHAZADO
Bloquear salida
Completar y enviar el checklist en CloudFleet antes de iniciar ruta.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 4
Ningún conductor puede decidir por cuenta propia usar un vehículo rechazado.

## Slide 5
Uso de CloudFleet
¿Cómo crear y comenzar el checklist?
Secuencia práctica para el dispositivo móvil del camión.
1
Abrir App CloudFleet
Ingresar desde el dispositivo móvil asignado al camión.
2
Checklist → + Crear checklist
Seleccionar el apartado correspondiente.
3
Esperar ubicación → Continuar
Verificar que la app tome ubicación antes de avanzar.
4
Seleccionar Checklist diario camiones
Cargar odómetro actual y presionar “Comenzar”.
CloudFleet
Checklist diario
camiones
+ Crear checklist
Comenzar
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 5

## Slide 6
Verificación del vehículo
¿Qué se debe revisar?
El conductor verifica y marca el estado de cada ítem antes de salir.
1
Documentacion
2
Botiquín
Precintado y en buen estado.
3
Elementos basicos
Matafuego, conos, bolsin de pedidos.
4
Estado del vehículo
Llantas, luces, frenos, señales, espejos, limpieza interna y externa.
Ante una anomalía: foto + detalle + envío + aviso al Supervisor de Flota
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 6
Licencia, cédula, seguro, RTO/VTV, RUTA.

## Slide 7
Ítems críticos y bloqueo
En el checklist diario todos los ítems son críticos
La ruta no inicia hasta corregir y liberar el vehículo.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 7
Una falla puede comprometer la seguridad, la mercadería, el vehículo o el cumplimiento legal.

## Slide 8
Resultado rechazado
¿Qué hacer cuando CloudFleet rechaza el checklist?
El rechazo activa bloqueo, aviso y seguimiento.
1
NO APTO / BLOQUEADO
2
Avisar al supervisor
3
Verificar incidencia
4
Orden de Trabajo
5
Corregir / transferir carga
Prohibido utilizar un camión rechazado aunque esté cargado o haya riesgo de demora.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 8

## Slide 9
Mantenimiento y liberación
¿Cómo vuelve a circular un vehículo bloqueado?
Solo se libera cuando la condición fue corregida y verificada.
1
Reparación realizada
Mantenimiento corrige la falla mediante Orden de Trabajo.
2
OT atendida / cerrada
Queda evidencia de la acción correctiva.
3
Nuevo control
Se verifica que la causa del rechazo fue solucionada.
4
Autorización
Supervisor de Flota libera el vehículo en CloudFleet.
Cuando corresponda, realizar nuevo checklist en CloudFleet antes de operar.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 9

## Slide 10
Checklist quincenal
Inspección profunda cada 15 días
Complementa el checklist diario y permite detectar condiciones críticas y no críticas.
Cuándo realizarlo
Camión estacionado, sin carga y fuera de operación.
Qué detecta
Estado general, seguridad, carrocería, equipamiento y componentes mecánicos.
Cómo se gestiona
Registrar en CloudFleet, clasificar, generar seguimiento y OT si corresponde.
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 10

## Slide 11
Actividad
Aplicación
Objetivo: Que el equipo ejecute el procedimiento completo sin saltear pasos.
1
Ejercicio 1
Simular la creación del checklist diario en CloudFleet: formulario, ubicación, vehículo, odómetro y comienzo.
2
Ejercicio 2
Detectar una anomalía: tomar foto, describir la falla, finalizar el checklist y avisar al supervisor.
3
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 11
3
Ejercicio 3
Simular la creación del checklist cada 15 dias en CloudFleet: formulario, ubicación, vehículo, odómetro y comienzo.

## Slide 12
Cierre
13
Mensaje final
Un checklist bien hecho evita accidentes, demoras y salidas inseguras.
Ante la duda: no salir, registrar e informar.
Gracias por participar
Capacitación | Checklist de salida y regreso de camiones | 12